## Slide 1
Чем руководсвовались, когда выбирали материал для прокладывания проводки в домах, для лампы накаливания?

## Slide 2
Расчет сопротивления проводника.

## Slide 3
Что вам известно об электрическом сопротивлении проводника?
В чём его причина?
Как можно определить сопротивление проводника опытным путём?
R
А
V

## Slide 5
Как вы думаете, зависит ли сопротивление проводника от его длины?
Как изменить длину данного вам проводника?
Как на опыте проверить зависимость сопротивления проводника от его длины?

## Slide 6
R1
А
V
R2
Вывод:
Длина проводника увеличилась в 2 раза и сопротивление проводника увеличилось в 2 раза.
R~ l
Опыт №1
Опыт№1

## Slide 7
Как вы думаете, зависит ли сопротивление проводника от его толщины?
Как изменить толщину данного вам проводника?
Как на опыте проверить зависимость сопротивления проводника от его толщины?

## Slide 8
Опыт №2
R1
А
V
R2
Вывод:
Сопротивление проводника обратно пропорционально площади его поперечного сечения
R~1/S
Опыт№2

## Slide 9
Как вы думаете, одинаково ли сопротивление проводников одинаковой длины и толщины, но сделанных из разного материала?
Как проверить ваши предположения на опыте?

## Slide 10
Опыт №3
R1
А
V
R2
А
V
Нихром
Сталь
Вывод:
Сопротивление проводника зависит от материала, из которого изготовлен проводник.
Опыт№3

## Slide 11
Сопротивление проводника из данного вещества длиной 1 м и площадью поперечного сечения в 1 мм2 называется удельным сопротивлением этого вещества.
- удельное сопротивление
Единица измерения

## Slide 12
У какого из медных проводников сопротивление больше и во сколько раз, если:
А). Площадь сечения проводов одинакова, а длина одного провода в 3 раза больше другого?
Б) Длина проводов одинакова, а площадь сечения второго больше первого в 2,5 раза?
1
Решение задач
2
Проволоку согнули пополам и включили в сеть. Как изменилось сопротивление проводника?

## Slide 13
Длина медного провода 200 м, площадь поперечного сечения 2 мм2. Чему равно сопротивление такого проводника?
Никелиновый провод длиной 50 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2 включён в электрическую цепь с напряжением 220 В. Определите силу тока в этой цепи?
3
4
?
?
?

## Slide 14
В газах (при искровом разряде) при некоторых напряжённостях эл поля, перемещающаяся заряженная частица может вызвать вторичную ионизацию молекул. Возрастает количество заряженных частиц. I не будет прямо пропорциональна U эл поля.
В сверхпроводниках сила тока не растёт прямо пропорционально напряжению.
1
2
Границы применимости закона Ома

## Slide 15
Поставьте метку в графе таблицы, соответствующей вашей оценки урока
Мне урок понравился
Тема урока меня очень заинтересовала, и я постараюсь найти дополнительный материал
Урок был содержательным.
Понравилось проводить исследование
На уроке было скучно и неинтересно.
На уроке я ничего не понял.
Урок был обычным…

## Slide 16
Домашнее задание: